Montáž výrobku:

- konzole ( L ) přiložte k ostění do zvolené polohy.

Montážní návod							    																	   - Přes otvory v konzole si vhodným způsobem označte místo

Okenní sušák 5-ti pol.					     kde budete vrtat.

Kotvený do ostění okna

- Vyvrtejte otvory do míst, které jste si označili ( doporučuji											     překrýt parapetní plech podložkou - karton, aby nedošlo

k jeho poškození ). Hloubku díry doporučujeme alespoň 8cm

Hliníkové okenní sušáky vyráběné společnosti EuroKan				     v pevné části zdiva ( bez izolantu ).

jsou vyrobeny z taženého hliníkového profilu ( jakostní

kompozit – Al, Mg, SiO5, F22 ) 50x30x2mm s thermo 				     - Do vyvrtaných otvorů vytlačte chem. kotvu. Na montáž

lakovanou povrchovou úpravou. Okenní sušáky EuroKan				    1ks sušáku ( 4 otvory ) spotřebujete cca 200ml chem. kotvy

mají jedinečný design a uspokojí tak vizuální i praktické

požadavky náročného zákazníka.							    - Závitovou tyč s maticí a podložkou ( matici vyšroubujte na

cca ½ síly matice  - pro pozdější dotažení ), prostrčte otvory

K montáži budete potřebovat:							    v konzoli, zatlačte do otvorů naplněných chem. kotvou a

nechejte vytvrdnout.

- vrtačka

- vrták - průměr 10mm 					   			   - Po vytvrzení chem. kotvy, dotáhněte  matice M13 na tyčích

- vytlačovací pistol na chemickou kotvu

- chemická kotva									   - Nasaďte konzoly pro polohování sušáku na ramena sušáku

- klíč plochý – M13 2ks ( doporučujeme račnu + nást. )

- kotevní materiál ( součást dodávky )	   - Sušák s polohovatelnými konzolami upevněte na konzoly

v ostění. Dbejte řádného spojení konzol dotažením samo-

Upozornění:										   jistících matic.

Dbejte zvýšené bezpečnosti při montáži, aby nedošlo				   - Nasaďte plastové krytky a překontrolujte uchycení sušáku.

k pádu montážního nářadí popř. výrobku ven z okna.

Okenní sušák

V případě, že budete mít s montáží výrobku

potíže, neváhejte kontaktovat naší firmu, kde

Vám poradíme popř. domluvíme možnost

montáže našimi pracovníky.

Eurokan parapetní systémy s.r.o.

Oprechtice 7, 739 21 Paskov

Tel.: 558 671 061

Mob: 603 833 193, 603 865 303